## Slide 1
МАРШРУТНАЯ КАРТА
Номер Отливки (модели) | Наименование отливки (модели) | Тип литниковой системы | Номер кластера | Номер плавки
ЛСКМ.03.01.102-Л | Держатель ригеля | Волокно | К25/___-____ | ___-_____/25
Наименование операции | Дата |  | Исполнитель | Количество | Примечание
Склейка элементов п/м. |  |  |  |  | 
Контроль сборки кластера |  |  |  |  | 
 | Время: |  |  |  | 
Заливка форм |  |  |  |  | 
Обрезка отливок |  |  |  |  | 
Термообработка отливок |  | Печь №1 | Печь №2 | 
Дробеметная обработка |  | №1 | №2 | 
2. ЛАПА |  | 2. КОРОНА | 
Зачистка отливок | ПОСТАВИТЬ ДАТУ | 1. ПИТАТЕЛЬ | 
ДОРАБОТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Лапы | Питатель | Корона | Несоответствие размеров | Несоответствие внешнего вида | Наплыв металла на поверхности | Прорыв металла в резьбе (вороток) | Вырыв | Облой | Песок на поверхности | Песок в резьбе (вороток) | Клей |  | Коробление | Дефект п/м (покрытие) | Смещение
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтёк | по шву |  |  | 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ БРАК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Недолив | Раковины на корпусе | Коробление | Спай | Трещины | Пригар песка | Пористость | Вырыв | Скол | Слом | Зарез |  | Нарушение геометрии | Рыхлота | Непроклей | Брак п/м | Наплыв металла | Несоответствие размеров | Несоответствие внешнего вида | Нарушение маркировки | Неслитина | Прочее
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | л | п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2-ОЙ СОРТ |  | 
Раковины | Зарез | 
 | л | п
СОРТИРОВКА |  |  |  |  |  | КОНТРОЛЕРЫ
 |  |  |  |  |  | 1.
 |  |  |  |  |  | 2.
ДАТА |  | Предъявлено, шт. |  | Принято, шт. |  | 3.
ПРИМЕЧАНИЕ:
№ 002529